## Slide 1: مقترحات إرشادية لتطوير النظام الصوتي للحرم المكي
د. وسيم أسعد أرفلي
جامعة طيبة
قسم الهندسة المعمارية
المدينة المنورة

## Slide 2: محتويات العرض
تقديم علم الصوتيات وفروعه ومناقشة تطبيقاته في الحرمين والمشاعر المقدسة.
استعراض العلاقة الفنية التي تربط مهندس الصوت والمعماري.
تقديم حلول مقترحة لتنظيم هذه العلاقة.

## Slide 3: 1-هندسة الصوتيات
فروع هندسة الصوتيات
الهندسة الكهروصوتيه
التحكم في الضوضاء والاهتزازات ألصوتيه
الصوتيات الفيزيائية
الصوتيات في العماره
الصوتيات تحت الأسطح المائية

## Slide 4
1.1الصوتيات في العمارة
  اقدم فروع علم الصوتيات. يختص بدراسة خواص الصوت داخل وخارج المباني.

## Slide 5: 2.1 الهندسة الكهروصوتيه
يعني بكل ما يخص محولات الطاقة الصوتية (Acoustical Transducers) من سماعات ومايكروفونات واجهزة قياس وتحليل وتسجيل.

## Slide 6: 2- الدليل المنظم للحصول على بيئة صوتية مناسبة

## Slide 7: 1.2 الغرض من الرسم البياني
ضمان جودة التصميم المخرج.
ايجاد علاقة منضمة بين المعماري ومهندس الصوت لتفادي معالجة مكلفه ومجهود مهدر في مراحل التصميم المتأخرة.

## Slide 8: 2.2 المحتويات الرئيسية للرسم البياني
التفاصيل المعمارية:
  مناقشة التفاصيل المعمارية للمبنى المراد إنشائه قبل تنفيذها على الورق. (موقع المشروع، أهميته، نوعه وحجمه)
الصوتيات وتصميم الغرفة:
  البناء الأساسي (حجم المبنى ، الأعمدة الداعمه للسقف وتصميمها ، شكل المسجد من الداخل...الخ)
  البناء االثانوي (الزخارف الإسلامية ، مواد الأسطح العاكسة و السجاد تسخدم لعمل المعايرة الأخيرة للبيئة الصوتية المصاحبة)

## Slide 9
الصوتيات ومواد البناء:
  التحكم في الضوضاء: (وحداة التكييف، لمبات النيون و مراوح السقف يمكن اختيار موقعها ونوعيتها بعناية وذلك للتقليل من مصادر الضوضاء الداخلية)
  الضوضاء الخارجية: يجب اختيار, وبعناية فائقة, المواد ألازمه لبناء الحوائط، النوافذ والأبواب لعزل هذا الضوضاء.
الغرض من النظام الصوتي:
  التأكد من توزيع ضغط صوتي متجانس ومتساوي (±3dB ).
  الفرق بين شدة الصوت والضوضاء الداخلى في أي مبنى يجب ان لا تقل عن ±20dB.
  الحصول علي قيم لمعيار STI (Speech Intelligibility Index ) أعلى من 0.5.
  معيار %Alcons (Articulation loss of Constant ) يجب إن يكون ذا قيمه أقل أو تساوي 15% بالنسبة للمباني التي تصل فيها قيمة الصدى مابين 3- 5 ثانية .

## Slide 10
نقص الكفاءة في الأنظمة الصوتية المصممة يعود الى:
  نوع السماعات.
  عدد السماعات.
  تصميم وتجهيزوالمعايرة لأجزاء النظام الصوتي.

## Slide 11
أنظمة صوتيه مقترحه وذات كفاءة عاليه:
  Line Array
    Critical distance
  Column Loudspeaker
    طرق برمجتها:
      DDC
      DDS

## Slide 12: 3. مراحل تصميم النظام الصوتي لمشروع وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين 1.3 مناقشة التفاصيل المعمارية وتقييم البيئة الصوتية للمكان.

## Slide 13
Loudspeaker /
Sound System
Microphone
In 1
In 2
Out R
Out
L
In 3
EASERA Gateway
FireWire

## Slide 14
4. اختيار النظام الصوتي للمشروع
1.4الدراسة و التصميم:

## Slide 15: 5 : إنشاء وتصنيع وتثبيت النظام الصوتي
1.5 إنشاء وتصنيع السماعات:
  تصنيع السماعات وبرمجتها بناءً على معطيات مرحلة تقييم البيئة الصوتية المصاحبة.
  ازالة العوارض الحديدية الكائنة فى مكان السماعات بتنسيق مسبق مع المعماري.

## Slide 16: الأستنتاج
تقديم علم الصوتيات وفروعه ومناقشة تطبيقاته في الحرمين والمشاعر المقدسة.
تقديم حلول مقترحة لتنظيم هذه العلاقة وتفادي الآثار السلبية الناتجة عن إقصاء مهندس الصوت و تجاهل دوره في المراحل الأولية للتصميم.
تقديم مثال حي يجسد هذه العلاقة ويعكس اجابياتها.

## Slide 17: نهاية العرض
شكراً علي الحضور
؟؟؟